Αρ. Πρωτ. 8278

Πάτρα 28/9/2006

ΠΡΟΣ : Δασαρχείο Πατρών

Κοιν. :  ΠΕΣΕΔΕ

ΘΕΜΑ: Τιμές μελέτης έργου «Βελτίωση δασικής οδού Ζουμπάτα- Βετέϊκα και κατασκευή τεχνικών».

Κύριοι

Μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων που έχουν πάρει τεύχη και προετίθεντο να συμμετάσχουν  στον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση δασικής οδού Ζουμπάτα- Βετέϊκα και κατασκευή τεχνικών» που θα διενεργείτο την 25η Σεπτεμβρίου 2006 από το Δασαρχείο Πατρών, αλλά ανεβλήθη, έχουμε να σας δηλώσουμε ότι θεωρούμε εμπαιγμό προς το επάγγελμά μας τις τιμές μονάδος της μελέτης του έργου. Συγκεκριμένα η τιμή μονάδος του άρθρου 10 της μελέτης, που αφορά στην προμήθεια από τα λατομεία Αράξου, στην μεταφορά, στη διαβροχή, στη διάστρωση και στη συμπύκνωση του υλικού υπόβασης είναι 15,00€/Μ3.

Με δεδομένο ότι:

- Η τιμή αγοράς του υλικού από το λατομείο Αράξου είναι 4,60 €/ τόνο.

- Η τιμή του κυβικού μέτρου συμπιεσμένου υλικού προκύπτει από τη σχέση 4,60*1,35*1,70= 10,56€/Μ3. Η τιμή αυτή αφορά μόνο την προμήθεια του υλικού από τον Αραξο.

- Η τιμή μεταφοράς του υλικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,30€/Μ3*ΧΜ, που μεταφράζεται σε (0,30*73)=21,90€/Μ3.

- Η ελάχιστη δαπάνη διαβροχής, διάστρωσης και συμπύκνωσης του υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 3,00€/Μ3.

- Συνεπώς η συνολική τιμή κόστους υλικών και εργασίας πλήρως περαιωμένων  ξεπερνά τα 35,00€/Μ3.

- Η δαπάνη της οδοστρωσίας αντιπροσωπεύει το 68,79% της συνολικής δαπάνης του έργου.

Ζητάμε την ανασύνταξη της μελέτης με τιμές μονάδας, όχι μόνο του άρθρου 10 αλλά και των άρθρων του σκυροδέματος, που αν μη τι άλλο να προσεγγίζουν τις τιμές κόστους, όπως αυτό είναι αποδεκτό και από τα εξοντωτικά για τον κλάδο μας τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΠΑΤΟΥΧΑΣ                                                  Γ. ΦΑΚΟΣ